## Slide 1: УЗИ глаза
Кожина Полина Артемовна

## Slide 2
Ультразвуковое исследование (УЗИ) глаза у животных используется для определения состояния глазного яблока, склеры, роговицы, хрусталика, сетчатки и зрительного нерва. Это помогает в диагностике глаукомы, катаракты, воспалительных процессов и других заболеваний глаз.

## Slide 3: ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗА
• Для проведения УЗИ глаза у животных используются высокочастотные линейные датчики (обычно 7,5–15 МГц), специально разработанные для обследования глаза. • Конвексный датчик может быть использован для визуализации новообразований орбиты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Slide 4: ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯИССЛЕДОВАНИЯ
Процедура проведения УЗИ глаза у животных включает: • локальную анестезию (Алкаин, Инокаин гл.капли) • нанесение геля на датчик и прикладывание его к поверхности глаза или к веку. Затем специалист медленно сканирует
датчиком область глаза, получая
изображения структур глазного яблока
и его вспомогательного аппарата на экране.

## Slide 5: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Положение датчика – направление сканирование - положение взгляда

## Slide 6: НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА

## Slide 7: УЗ биометрия глаза

## Slide 12: Структура глаза у различных видов животных

## Slide 14: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
• Более плотные структуры глазного яблока будут гиперэхогенными (склера, роговица, капсулы хрусталика, радужная оболочка, цилиарное тело) • Гипоэхогенными (строма роговицы) • Анэхогенными (передняя камера, вещество хрусталика, стекловидное тело)

## Slide 15: ПОКАЗАНИЯ К УЗИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
• Помутнения передней камеры глаза • Помутнение хрусталика • Дислокация хрусталика • Помутнение/изменение стекловидного тела • Слепота любой этиологии • Изменение размера глаза • Изменение положения глаза • Изменение вспомогательного аппарата глаза • Изменение зрительного нерва • Глаукома • Послеоперационный контроль

## Slide 16: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УЗИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
• Перфорации глазного яблока • Сильно выраженная глазная боль • Агрессивный пациент (можно под седацией)

## Slide 17: ОСНОВНЫЕ ПАТОЛОГИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ
• Синехии, включения в передней камере глаза
• Новообразования глаза
• Изменения со стороны сосудистой оболочки
• Изменения хрусталика (катаракта, люксация)
• Изменения стекловидного тела
• Изменения сетчатки и зрительного нерва
• Патологии орбиты и вспомогательного аппарата глаза
• Аномалии развития

## Slide 18: ПАТОЛОГИИ РОГОВИЦЫ И СКЛЕРЫ
01
КЕРАТОПАТИИ, АБСЦЕССЫ РОГОВИЦЫ

## Slide 20
Новообразования в области роговицы и склеры

## Slide 21
РАЗРЫВ СКЛЕРЫ
Часто сопровождается тотальным гемофтальмом

## Slide 22: ПАТОЛОГИИ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ИЗМЕНЕНИЯ РАДУЖКИ
02
ОСТЕОСАРКОМА ГЛАЗА. СОБАКА, ЛАБРАДОР, 11 ЛЕТ

## Slide 24: ИЗМЕНЕНИЯ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА
Наиболее часто на УЗИ можно обнаружить новообразования цт.
Они обычно растут вовнутрь глаза. На снимке - меланома ЦТ

## Slide 25: ОТСЛОЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И ЦТ
Отслойка сосудистой оболочки может занимать все сегменты глазного яблока от центральной зоны до крайней периферии.
При резко выраженной высокой отслойке пузыри хориоидеи сближаются друг с другом и дают картину «целующейся» отслойки сосудистой оболочки.

## Slide 26
МЕЛАНОМА СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ У ПИТБУЛЯ
НОВООБРАЗОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

## Slide 27: ПАТОЛОГИИ ХРУСТАЛИКА И СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА
КАТАРАКТЫ
03

## Slide 28: ЛЮКСАЦИЯ ХРУСТАЛИКА
Дислокация хрусталика со своего анатомически правильного положения, сопровождающаяся разрывом цинновых связок и травматизацией интраокулярных структур

## Slide 29: РАЗРЫВ КАПСУЛЫ

## Slide 30: СИНХИЗИС И СИНЕРЕЗИС стекловидного тела
разжижение (синхизис) и агрегация коллагеновых фибрилл в плотные пучки (синерезис). Прогрессирующая возрастная деградация приводит к задней отслойке стекловидного тела (ЗОСТ).

## Slide 31: ГЕМОФТАЛЬМ
массивное кровоизлияние, занимающее значительную часть полости стекловидного тела

## Slide 32: ЭНДОФТАЛЬМИТ
Эндофтальмит — это гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока с образованием экссудата в стекловидном теле. Причинами эндофтальмита являются ранения глазного яблока, в результате которых и заносится инфекция, возможны случаи осложнений после операций.

## Slide 33: ОТСЛОЕНИЕ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА
Отслойка стекловидного тела имеет различные формы.
Бывает частичной или полной.
Чаще всего при полной отслойке поражается задний полюс глаза на всем протяжении, что сопровождается оттягиванием его к центру разной степени выраженности.

## Slide 34
ППГСТ (первичное персистирующее гиалоидное стекловидное тело)

## Slide 35: ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ
04

## Slide 36: СУБРЕТИНАЛЬНОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ

## Slide 37: ИЗМЕНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА НА УЗИ

## Slide 38: ПАТОЛОГИИ ОРБИТЫ
НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРБИТЫ
Этиология
05
Первичные образования
(из любой ткани орбиты)
Вторичные образования
от распространения опухолевых заболеваний из смежных структур (полости носа, лобных и верхнечелюстных пазух, полости рта)
метастазы

## Slide 40: АБСЦЕССЫ ОРБИТЫ
Наиболее часто встречаются одонтогенные абсцессы, ятрогенные или абсцессы из-за инородных тел